编号：RXP2019HPB1371

建设项目环境影响报告表

项目名称：宁波博思特高分子材料科技有限公司热塑性弹性体生产项目

建设单位：宁波博思特高分子材料科技有限公司 （盖章）

编制单位：浙江仁欣环科院有限责任公司    （盖章）

编制日期：2019年5月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 | 宁波博思特高分子材料科技有限公司热塑性弹性体生产项目 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 宁波博思特高分子材料科技有限公司 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主管人员及联系电话 | 石益雄 13771710123 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |
| 社会信用代码 | 91330212MA281EUY04 |
| 法定代表人（签字） |  |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 章晓沸 0574-55000289 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 章晓沸 | 0011113 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 章晓沸 | 0011113 | 全本 |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |

项目周边情况

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

九、结论与建议	53

附图一 项目地理位置图

附图二 总平面布置图

附件一 营业执照

附件二 租赁协议

附件三 土地证

附件四 原有环评批复

附件五 象山县人民政府办公室文件

建设项目环评审批基础信息表

建设项目环境保护“三同时”措施一览表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁波博思特高分子材料科技有限公司热塑性弹性体生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁波博思特高分子材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 梅义聪 | 联系人 | 石益雄 |
| 通讯地址 | 象山县滨海工业园区海发路西侧 |
| 联系电话 | 13771710123 | 传真 | / | 邮政编码 | 315700 |
| 建设地点 | 象山县滨海工业园区海发路西侧 |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 迁建 | 行业类别及代码 | C2919其他橡胶制品制造 |
| 占地面积 | 9788.2平方米 | 绿化面积 | / |
| 总投资(万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 1.25％ |
| 评价经费(万元) |  | 预期开工日期 |  | 预期投产日期 | 2020.04 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 宁波博思特高分子材料科技有限公司注册成立于2017年2月23日，专业从事热塑性弹性体制造，原位于象山县丹西街道丹阳路259号，企业于2017年3月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《宁波博思特高分子材料科技有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》并通过象山县环保局的审批，其批文号为浙象环许【2017】020号，由于企业发展需要，现搬迁至象山县滨海工业园区海发路西侧，原有厂区已停产，设备已搬迁，搬迁后其设备、年产量、工艺流程等均不发生变化。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目必须实行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018修订）》，同时根据业主提供的资料，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业- 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新- 轮胎制造；有炼化及硫化工艺的”项，环评类别为环境影响报告书，根据象政办发[2018]96号文（详见附件），在“区域环评”范围内的可降低环评等级（除环评审批负面清单内的项目），因此本项目可编制环境影响报告表（详见附件5）。我公司受宁波博思特高分子材料科技有限公司委托，编制本项目环境影响报告表。 2、建设内容及规模 本项目位于象山县滨海工业园区海发路西侧，占地面积约为9788.2平方米，总投资约为2000万元，项目建成后主要生产热塑性弹性体（TPE、TPR、TPV），年产量为6000吨，年产值为1000万元。 3、产品方案 本项目具体设计能力见表1-1。 表1-1 本项目产品方案 序号 名称 迁建前年产量 迁建后年产量 1 TPE 2500t/a 2500t/a 2 TPR 2500t/a /a 2500t/a /a 3 TPV 1000t/a 1000t/a 4、平面布置 本项目大门设置于厂区东侧，建有两幢厂房（一号厂房和二号厂房，其楼层数均为一层）和一幢5层办公楼，，其中一号厂房为生产车间，二号厂房为仓库，具体位置详见附图二。 5、主要生产设备 迁建前后主要生产设备详见表1-2。 表1-2 迁建前后主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 迁建前 挤出机 75机 台 5 / 2 挤出机 65机 台 3 / 3 挤出机 35机 台 1 / 4 搅拌机 台 5 / 5 注塑机 台 2 用于做测试、打试片 6 烘箱 台 1 电加热 7 循环水池 9.1立方米 个 1 / 8 迁建后 挤出机 75机 台 5 / 9 挤出机 65机 台 3 / 10 挤出机 35机 台 1 / 11 搅拌机 台 5 / 12 注塑机 台 2 用于做测试、打试片 13 烘箱 台 1 电加热 14 循环水池 9.1立方米 个 1 / 6、主要原辅材料消耗 迁建前后主要原辅材料及能源消耗情况见表1-3 表1-3 迁建前后主要原辅材料清单 序号 名称 规格 单位 消耗量 备注 1 迁建前 SEBS 13kg/袋 t/a 500 2 SBS 15kg/袋 t/a 800 3 滑石粉 25kg/袋 t/a 800 4 PP 25kg/袋 t/a 1000 5 EPDM 25kg/袋 t/a 500 6 白油 160kg/桶 t/a 800 7 橡胶油 160kg/桶 t/a 1000 8 阻燃剂 / t/a 2 氢氧化镁、磷氮 9 迁建后 SEBS 13kg/袋 t/a 500 10 SBS 15kg/袋 t/a 800 11 滑石粉 25kg/袋 t/a 800 12 PP 25kg/袋 t/a 1000 13 EPDM 25kg/袋 t/a 500 14 白油 160kg/桶 t/a 1200 原有项目使用橡胶油和白油，搬迁后不再使用橡胶油，橡胶油由环保的白油替代，总使用量减少了600t/a。 15 阻燃剂 / t/a 2 氢氧化镁、磷氮 相关原料简介： SBS：苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，又称热塑丁苯橡胶或丁苯嵌段共聚物，兼有硫化橡胶和热塑性塑料的性能。目前SBS主要用于橡胶制品、树脂改性剂、粘合剂和沥青改性剂四大应域。SBS具有优良的绝缘性能，但耐溶剂性能不佳。SBS与水、弱酸、碱等不溶，但正己烷、四氯化碳、燃料油、甲苯等溶剂均可溶解SBS。 SEBS：以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物，是SBS的加氢共聚物。SEBS不含不饱和双键，因此具有良好的稳定性和耐老化性。SEBS主要用于胶粘剂、医疗用品、汽车、家电和自动化办公设备。 聚丙烯（PP）：是一种半结晶性材料。密度为0.85g/cm3~0.91g/cm3，160~170℃呈熔融状态。由于均聚物型的PP温度高于0℃时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。 三元乙丙橡胶(EPDM)：三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构，只有两键之一的才能共聚，不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链，只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热，光，氧气，尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。 滑石粉：滑石粉英文名为PULVISTALCI，为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。 7、劳动定员和工作时间 企业内劳动定员约12名，单班制，每天工作8小时，年工作日约300天。本项目设食堂，不设宿舍。 8、给排水 1）给水 本项目由市政自来水管网供水，主要为生活用水和冷却用水。 本项目挤出造粒过程需用水进行冷却，使用的冷却水循环使用，定期补充，不外排。根据实际生产情况，冷却水一次性用水量为8t，项目循环冷却水补充量约为0.8t/d，240t/a。 本项目劳动定员为12人，设食堂，不设宿舍，则平均生活用水量以100L/人•d计，则生活用水量约1.2m3/d（360m3/a）。 2）排水 厂区实行雨、污分流，雨水经雨水管道排入附近雨水管网。本项目废水主要为生活污水，生产废水处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标后排入市政污水管网，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入市政污水管网，最终由象山县中心城区污水处理厂集中处理后排放。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。项目需环保投资25万元，占项目总投资2000万元的1.25%，见表1-4。 表1-4 建设项目环保投资估算 序号 环保措施类别 设施名称 费用（万元） 1 废气 布袋除尘设施、活性炭吸附装置、通风设施 15 2 废水 化粪池（利用已有）、循环水池 3 3 噪声 隔音门窗、减震垫等防噪措施 2 4 固废 固废暂存 5 合计 25 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 1、企业原有污染情况 宁波博思特高分子材料科技有限公司原位于象山县丹西街道丹阳路259号，企业于2017年3月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《宁波博思特高分子材料科技有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》并通过象山县环保局的审批，其批文号为浙象环许【2017】020号，未进行“三同时”竣工验收，现搬迁至象山县滨海工业园区海发路西侧，原有厂区已停产，设备已全部搬迁至新厂，原有厂房已经归还出租方新厂正处于安装阶段，未投产，不具备现场实测的条件，因此原有项目的产排污按照产排污系数进行核算，企业现有工艺流程和产排污环节与搬迁后基本相同，具体详见第五章节，本章节不再累述。根据企业现状生产情况，对企业现有的产能、生产工艺、生产设备、污染物产生、环保治理措施等生产情况进行汇总，详见表1-5。 表1-5 企业原有生产情况汇总表 项目名称 产能 主要生产设备 主要污染物 环保治理措施 与环评批复符合性 宁波博思特高分子材料科技有限公司热塑性弹性体生产项目 热塑性弹性体：6000t/a 挤出机台、搅拌机5台注塑机2台、烘箱1台 废水：冷却废水、生活污水 冷却水循环不外排；生活污水经化粪池处理后 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管 ，象 县中心城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 符合 废气：混料粉尘、挤出废气 混料粉尘在车间呈无组织排放；挤出废气 收集后经活性炭吸附处理后15m高排气筒排放 不符合，混料粉尘未按环评要求收集经布袋除尘处理后通过15米高的排气筒排放。 固废：生活垃圾、废活性炭 废活性炭未委托有资质单位进行处置，生活垃圾收集后委托环卫部门进行清运 不符合，废活性炭未按环评要求委托有资质单位进行处置 噪声：生产设备运行产生的噪声 厂界噪 达标 放 符合 2、企业现状存在问题 ①企业现状粉尘未收集处理，废活性炭未委托有资质单位进行处置，目前正在委托有资质单位进行处置。 ②企业现状未进行“三同时”竣工验收。 3、搬迁前后企业主要变化情况 搬迁前后企业主要变化情况汇总见表 1-6。 表 1-6 搬迁前后企业主要变化情况汇总一览表 序号 名称 搬迁前 搬迁后 增减量 1 产品规模 热塑性弹性体 6000t/a 6000t/a 0 2 员工人数 10 12 +2 3 废水 废水量 135t/a 324t/a +189 4 CODCr 0.0068t/a 0.0162t/a +0.0094 5 氨氮 0.0007t/a 0.0016t/a +0.0009 6 废气 混料粉尘 0.1962t/a 0.1962t/a 0 7 挤出废气 非甲烷总烃 0.1971t/a 0.1971t/a 0 8 苯乙烯 0.0208t/a 0.0208t/a 0 9 固废 生活垃圾 12t/a 18t/a +6t/a 10 废活性炭 5t/a 3.46t/a -3.34t/a 11 废包装材料 原有环评遗漏 0.1t/a 0 12 集尘灰 1.6038t/a 0 13 空桶 7200个/a 0 3、退役期环境影响分析 项目搬迁至象山县滨海工业园区海发路西侧进行生产，租用厂房将腾空退还给出租方。退役后厂房内无剩余原辅料、废料等，危险废物委托应有资质单位处置，一般固废可以出售综合利用，不得随意倾倒、填埋，避免污染周围环境。 以上各种措施落实后，企业退役期间不会对周边环境产生不良影响。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于象山县滨海工业园区海发路西侧，如图2-1所示（Google卫星地图）。 周边环境概况：项目东侧为海发路，隔路为宁波君印企业；南侧为象山天硕科技电子有限公司；西侧为宁波生乾食品机械有限公司；北侧为金洋路。 环境敏感目标：项目最近敏感点为西北侧距离厂界870米左右的金井头村。 图2-1 项目地理位置遥感图 2、地形、地貌、地质 象山县地层主要为侏罗系上统陆相火山岩，次为白垩系火山沉积岩。植被茂盛，除人工种植桔树等果园外，山坡长有塔松、毛竹、杂树、灌木及草本植物。 3、气象、气候特征 象山县地处北亚热带边缘，属典型的亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。冬季在冷空气团控制下，天气稳定，以晴冷为主春季冷气团减弱，太平洋副高压增强，两者时进时退，天气晴阴不定；初夏副高压增强与冷空气团相持少动，形成静止峰，局部有雷阵雨同时有台风侵入带来大暴雨、大潮汛等灾害性天气；秋季副高压减弱，有些年也会出现边绵秋雨。象山基本气象要素特征如下： 多年平均气温：16.2℃,多年平均降雨量：1392mm，降雨天约：123d，日最大降雨量:281.6 mm最长连续降雨天:多23d；年最大降雨量：1756.2mm（1976年）；多年最小降雨量：770.6（1967年）： 年平均相对湿度：80%；历年日照时间：2025.8hr；全年无霜期：296.7d， 常年主导风向:冬季为北风,夏季为西南风。年平均风速：5.5 m/s；瞬时最大风速58 m/s。 4、水文 象山县沿岸为规则的半日潮区，24小时50分钟为周期两涨两落。每月朔望后一两天潮差最大称大潮，上旋、下旋后一两天潮差最小为小潮。潮差冬小夏大，潮位冬低夏高，大潮平均潮差可达4.93米。象山县东部浅海，因海域开阔，潮流明显呈旋转流，但流速慢，受外海和沿岸流系影响，流速存在季节性差异，且表层大于底层，表层流速实测最大为138cm/秒。 象山县沿海波浪99%是以涌浪为主的混合浪，季节变化小，周期长，混合浪中涌浪的常浪向为东向，夏季多东南向。风浪的浪向常受季节影响。波浪大小，波峰高低，一般取决于风速。台风期间和强冷空气南下时多大浪，最高达1.7米。 水温条件为年平均水温为18.7℃，冬季最低为6.4℃，秋季最高为28℃，海水盐度为22.7～30.9。沿岸水质肥活，营养盐丰富，是多种海洋生物繁殖、索偶、生长栖息的场所。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、滨海工业园区概况 滨海工业园2005年开始建设，园区规划面积6平方公里，东至大目洋，西至沿海南线，南至现状自然村庄，北至中央港。以“环山抱海、T轴架构、水脉绿廊、组团相间”规划布局，以“生态园、科技园、工业城”定位，设置针织、机械、电子电器园3个主题组团，与大目湾旅游新城相融合，沿中央港构筑滨河生态社区。 创办初期落户工业园的主要是针织企业。近年来，工业园在促成针织产业转型升级的同时，加快引进机械模具、电子电器等一批高技术含量、高附加值的企业，并逐步形成分工合理、配套完善、协作紧密的相关产业链，促进了优势产业的集群化发展。据统计，工业园内机械模具行业销售额从2006年的7.35亿元上升到2008年的15.85亿元，比重从2006年的18.1%上升到2008年的21.9%；电子电器行业销售额也从2006年的5.67亿元上升到2008年的13.18亿元，比重从13.9%上升到18.2%；针织行业销售额从2006年的22.31亿元上升到2008年的37亿元，而比重却从54.9%下降到51.1%。 该园区突出重点产业、重点项目、重点发展区域，大力发展光伏组件、逆变器、智能输变电设备、光学薄膜等新能源产业体系，形成了以启鑫、锦浪为代表的行业骨干，被《宁波市新能源产业“十二五”发展规划》列为象山新能源产业基地。下阶段，滨海工业园作为市战略性新兴产业专业园，将围绕主导产业开展建设、管理和招商工作，进一步推进新能源产业集聚发展，力争通过3年的努力，在产业培育、创新能力、产城融合等方面取得显著成效，初步形成以光伏等新能源产业为主导的现代产业体系，基本建成以企业研发为主体、产业公共服务平台为支撑的技术创新体系，实现工业化与城镇化融合发展，显著增强可持续发展能力，构建省内一流、在国内具有较大影响力的新能源产业基地。 2、象山滨海工业区控制性详细规划 （1）规划范围 经济开发区三期(滨海工业区)位于象山县域中东部，中心城区南部区域，北距象山城区中心约 10 公里，南距石浦镇约 15 公里。基地东侧至大目洋，西侧通过沿海南线与经济开发区二期相连；北部跨自然河流中央港至自然低山；东北与大目洋新城毗邻，南以现状自然村庄为界。总用地面积约 617.7 公顷。 （2）功能定位 以一、二类工业为主，融居住及相关服务设施于一体，环境优美、配套齐全的生态型工业产业功能区。 规划以电子电器、机械模具、汽车配件、针织服装等特色产业为主，未来根据发展需要适时利用高新技术完成产业升级，通过外部协作与内部专业化分工，构建产业功能区产业集群，最终形成象山高档次、成规模的特色型产业功能区。 （3）规划结构 滨海工业区的规划布局结构可概括为“环山抱海、两心一轴、水脉绿廊、组团相间”。环山抱海即基地四周山体环抱，东面又滨临大目洋，自然资源环境十分优越，构成了基地主要的生态因子。两心一轴即工业片区与居住片区的公共服务中心，及连接两中心的主要交通景观轴。水脉绿廊本区内自然水网环绕四周，辅以绿化廊道，共同构成规划区的景观架构。组团相间即规划区内由道路水系分割形成的居住、工业、仓储功能组团。 （4）工业仓储用地规划 本区工业用地以一、二类工业为主，其中二类工业要有所选择，严禁布置三类工业。规划工业用地 282.30 公顷，占总建设用地的 51.45%，其中一类工业用地 167.62 公顷，二类工业用地 114.68 公顷。仓储用地总用地约 26.35 公顷，占总建设用地的 4.80%。 为保证最合理的土地利用及防止投机占用地块，建议实施最高和最低容积率的控制。对企业等用地单位内部行政办公和生活服务等配套设施用地要严格控在项目总用地面积的 10% 以内，禁止建造成套职工住宅、专家楼、宾馆和招待所等设施。对生产工艺无特殊要求的项目，不得建造单层厂房。 （5）给水工程规划 本区供水水源近期为城区的靖南水厂，远期由城区的滨海水厂供水。 供水管网采用环网系统。 规划本区供水主干管道管径为 DN300-DN500，配水管管径为 DN200。 （6）排水工程规划 规划排水体制为雨污分流制。 雨水就近排入河流，污水经管道收集后送至规划污水处理厂集中处理。 生活污水经化粪池处理后才能排入市政污水管道，工业污水自行处理至符合排放标准，方可接入城市污水管网。 （7）电力工程规划 本区域电力负荷为 11.42 万千瓦。 新建 110KV 变电所两座，容量均为 2×5 万 KVA，1 号变电所、2 号变电所占地均为 5300 平方米。 10KV 电力线采用环状结构，埋地敷设。 110KV 电力线架空建设，110K 电力走廊结合园区河边绿化带设置，110KV 电力走廊控制宽度为 10-20 米(10 米、15 米绿化带部分采用钢管塔形式)。 （8）燃气工程规划 规划气源由液化石油气逐步转为天然气。 （9）供热工程规划 本规划区不实行集中供热方式。企业根据需要自行解决供热问题，但必须使用清洁燃料。 （10）环境保护与环卫设施规划 大气环境质量规划区保持二级空气质量标准。按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级执行。 水环境质量规划区达到III类水质标准。按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准执行。 声环境质量规划区城市交通和区域环境噪声达到或优于国家标准，居民文教区、混合区、工业区的声环境质量按功能区要求达标。按《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类执行。 规划区内不设置垃圾中转站，主要依托区域北侧规划垃圾中转站。垃圾经垃圾中转站收集后，转运至水桶岙垃圾处理场处理。 本区需设 6 座公厕。规划公厕要求达到二类标准以上，每处建筑面积为 60 平方米，内部应设置残疾人专用蹲位。 （11）管线综合 原则上道路南侧、东侧布置电力管、中水管、给水管、雨水管，道路北侧、西侧布置燃气管、电信管、污水管。 管道交叉时按有压管让无压管，可弯曲管让不可弯曲管，小管径管道让大管径管道的原则进行避让。 3、象山县中心城区污水处理厂概况 象山县中心城区污水处理厂建设地点为西大河西侧、滨海大道南侧。污水处理系 统工程总规模为10万吨/日，按分期实施，其中一期工程为2.5万吨/日，一期工程建 成管网68.9公里，收集天安路、莱熏路等污水及沿途1#、2#、3#、4#、5#泵站。一期工程于2004年12月开工，2006年9月投入试运行。 象山县中心城区污水处理二期工程于2009年4月23日开工建设，2010年5月通过竣工验收，随着二期工程的完工，象山县中心城区污水处理厂工程在一期2.5万吨/日处理能力的基础上再建设2.5万吨/日规模，使总处理能力达到5万吨/日，二期工程出水水质提升到国家一级A标准，二期技改后，现有中水回用工程处理能力由2.0万吨/日扩大到2.5万吨/日。象山县中心城区污水处理厂处理工艺见图2-1。 图2-2 象山县中心城区处理厂污水处理工艺流程图 废水处理工艺流程说明： 原污水经格栅去除污水中较大杂、悬浮颗粒后，进入调节池调节pH，再进入初沉 池沉砂，出水进入生化反应池。污水经二级生物处理，去除BOD5、氨氮、磷等污染物，经过二沉池固液分离，上清液消毒后出水。尾水再经深度处理（为简化中水回用及污水深度处理工艺，将二种深度处理合并在一套处理设施内进行处理），其中20%的水量作为中水回用，主要作为污水处理厂及城区市政杂用水，其余水量排入西大河。剩余污泥经泵输送至污泥浓缩池中，由板框压滤机处理后，泥饼外运。 象山县城市排水有限公司中心城区污水处理工程处理工艺为A2/O除磷脱氮工艺，污水的纳管标准为GB8978-1996《污水综合排放标准》新扩改三级标准，污水处理厂废水的排放标准GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。设计进出水水质指标汇总见表2-1。 表2-1 象山县中心城区污水处理工程设计进出水水质指标汇总一览表单位：mg/L 污染因子 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油类 设计进水水质 500 30 400 / 2 设计出水水质 50 10 10 5(8)* 10 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标。 4、象山县环境功能区划 根据《象山县环境功能区划》（浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复, 浙政函[2016]111号），项目所在地块为象山经济开发区环境优化准入区（0225-Ⅴ-0-8）。 （1）主导功能 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 （2）环境目标 地表水环境质量达到Ⅲ类或水环境功能区要求；环境空气质量达到二级标准；声环境质量达到2类标准或声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河湖水域面积不减少。 （3）管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量； 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； 禁止畜禽养殖； 加强土壤和地下水污染防治与修复； 保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 （4）负面清单 禁止发展的二类工业项目，包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；46、黑色金属压延加工；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 禁止发展的三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业项目。 对照功能区要求，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业- 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新- 轮胎制造；有炼化及硫化工艺的”项，因此本项目可编制环境影响报告表，符合管控措施要求且不在负面清单中，故项目的建设符合环境功能区划。 本项目符合性分析如下： 表2-2 环境功能区符合性分析 序号 管控措施及负面清单 符合性分析 1 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造 本项目属于三类工业项目，本项目位于滨海工业区且为迁建项目。 2 新建二类、三类工业项目污染物排放水 需达到同行业国内先进水平 本项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平。 3 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 本项目所在区域为滨海工业园区。本项目最近敏感点距离厂界西北侧870米的金井头村，符合要求。 4 禁止畜禽养殖 / 5 禁止发展二类工业项目包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；46、黑色金属压延加工；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 本项目为“十八、橡胶和塑料制品业- 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新- 其他”项，不在负面清单里。 根据表2-2可知，项目建设符合所在地环境功能区划管控措施要求。同时对照该环境功能区划的禁止准入行业（负面清单）及《象山经济开发区总体规划环境影响报告书》中的禁止准入产业，本项目不在负面清单禁止发展项目内，符合象山县环境功能区划的要求。 图 2-3 象山县环境功能区规划图

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用《象山经济开发区总体规划环境影响报告书》中滨海工业区的环境空气监测数据进行评价，本项目距离金井头村监测点870米，距离松岙村监测点1700米，环境空气质量现状监测及评价结果汇总见表3-1。 表3-1 评价范围大气污染物日均浓度监测结果统计(mg/m3) 监测点位 监测项目 浓度范围 最大占标率(%) 标准值 超标率(%) 金井头村 SO2 0.010~0.013 8.7 0.15 0 NO2 0.020~0.024 30 0.08 0 PM10 0.056~0.087 58 0.15 0 松岙村 SO2 0.009~0.012 8 0.15 0 NO2 0.021~0.024 30 0.08 0 PM10 0.056~0.077 51.3 0.15 0 由表3-1的监测结果可知，项目所在区域常规监测污染物年平均浓度标准指数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定要求，表明项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。 本项目的特征因子为非甲烷总烃、苯乙烯及臭气浓度，经现场调查，周边企业苯乙烯排放量极少，苯乙烯本底值几乎为零，因此，本次环评不对苯乙烯进行现状监测，非甲烷总烃监测数据本次环评引用《橡胶制品生产线技改项目环境影响报告表》，臭气浓度监测数据引用《象山县生活垃圾生态化循环改造项目环境影响报告书》，非甲烷总烃监测点距离本项目1700米，臭气浓度监测点距离本项目2200米，监测数据见表3-2、3-3。 表3-2 非甲烷总烃检测结果 采样点位 采样日期 采样时间 检查结果mg/m3 浙江林氏汽车零部件有限公司厂区南侧中间 2019.05.06 8:00-9:00 0.56 14:00-15:00 0.48 20:00-21:00 0.50 2019.05.07 02:00-03:00 0.51 8:00-9:00 0.75 14:00-15:00 0.56 20:00-21:00 0.60 2019.05.08 02:00-03:00 0.59 8:00-9:00 0.72 14:00-15:00 0.67 20:00-21:00 0.76 2019.05.09 02:00-03:00 0.74 8:00-9:00 0.62 14:00-15:00 0.60 20:00-21:00 0.51 2019.05.10 02:00-03:00 0.43 8:00-9:00 0.54 14:00-15:00 0.49 20:00-21:00 0.55 2019.05.11 02:00-03:00 0.61 8:00-9:00 0.60 14:00-15:00 0.52 20:00-21:00 0.47 2019.05.12 02:00-03:00 0.49 8:00-9:00 0.56 14:00-15:00 0.55 20:00-21:00 0.61 2019.05.13 02:00-03:00 0.57 表3-3 臭气浓度检测结果 采样点 检测项目 时段 检测结果（mg/m3） 2017.9.11 2017.9.12 2017.9.13 2017.9.14 2017.9.15 2017.9.16 2017.9.17 里岙村 臭气浓度 14 ＜10 ＜10 / / / / / 20 ＜10 ＜10 / / / / / 由表3-2和3-3可知，非甲烷总烃浓度检测结果均能达到《大气污染物综合排放标准详解》的相关标准，臭气浓度均低于检出限＜10，基本无恶臭异味影响。 2、地表水环境质量状况 项目附近地表水为本项目西侧的内河，距离约为160米，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域未划定水环境功能区，根据国家环境保护总局环办函[2003]436 号《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（2003年8月），该水体按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准执行。本次环评水质现状评价直接引用《象山经济开发区总体规划环境影响报告书》中滨海工业区内河监测数据，本项目距离内河监测断面分别为1100米和825米，水质监测资料见表3-2。 表3-2 水质现状监测及评价结果汇总一览表 工业园区名称 监测断面 指标 pH值 BO5 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 石油类 滨海工业园 金兴路/象山超盛机械厂 监测结果 6.65~7.32 4.25~5.48 11.4~12.9 1.87~1.89 0.31~0.36 0.11~0.13 最大超标倍数 0 0.37 .15 0.89 0.8 1.6 水质类别 I IV V V V 劣V 金兴路/启鑫新能源科技公司 监测结果 6.12~7.17 2.37~2.76 6.36~6.55 0.748~0.808 0.22~0.29 0.02~0.11 最大超标倍数 0 0 0.09 0 0 45 1.2 水质类别 I I IV I IV IV 根据现状监测结果和评价结果可知，项目附近地表水水质均较差，超标现象较为严重，主要超标因子为BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷和石油类，其中以氨氮和总磷超标最为严重。根据调查，地表水超标的主要原因是河流受整个流域广大农业面源及部分城乡居民生活污水直排污染的影响。总体来说，区域地表水已无环境容量，区域水体水质情况不容乐观。 3、声环境质量状况 本次评价于2019年5月24日对项目所在地昼间（14:00~15:00）进行了噪声现状监测，监测频次为1次，昼夜间噪声值为58.6~60.3dBA。具体监测值见下表3-3。 表3-3 项目地块现状噪声 单位：dB(A) 厂界 东侧 南侧 西侧 北侧 昼间 60.1 58.6 59.0 60.3 由表3-3可见，项目厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、地下水环境质量状况 本项目地下水质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准，本次环评地下水水质现状评价直接引用《象山经济开发区总体规划环境影响报告书》中滨海工业区地下水监测数据，现状监测及评价结果汇总见表3-4。 表3-4 地下水监测结果 单位：除pH外mg/L 区块 名称 监测 断面 采样日期 pH值 高锰酸盐指数 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发酚 铜 滨海工业园 1#金井头村 2014.6.4 7.48 1.20 0.08 2.54 0.023 0.001 0. 1L 2014.6.5 7.36 1.26 0.09 2.44 0.015 0.001 0.01L 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 2#松岙 2014.6.4 6.68 2.67 0.86 2.79 0.023 0.0012 0.01L 2014.6.5 6.74 2.70 0.88 2.95 0.018 0.0011 0.01L 最大超标倍数 0 0 3.4 0 0.15 0 0 区块 名称 监测 断面 采样日期 锌 砷 汞 隔 六价铬 铅 石油类 滨海工业园 1#金井头村 2014.6.4 0.01L 0.0002L 0.00001L 0.0001L 0.004L 0.001L 0.01 2014.6.5 0.0 0.0002L 0.00001L 0.0001L 0.004L 0.001L 0.01 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 2#松岙村 2014.6.4 0.01 0.0002L 0.00001L 0.0001L 0.004L 0.001L 0.18 2014.6.5 0.01L 0.0002L 0.00001L 0.0 01L 0.00 L 0.001L 0.10 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 由表3-4可知，氨氮不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，其余因子均能满足标准要求，超标原因主要是受污染的地表水下渗后对其影响所致。 5、生态环境 本项目处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，不改变现有生态环境。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据区域环境功能区划及建设项目所在地的环境状况，本项目的主要环境保护目标为： 1）地表水环境 主要保护目标：园区内河 保护级别：本项目附近水体为项目西侧距离160米的内河，保护级别《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2）空气环境 主要保护目标：项目所在区域的空气环境。 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 3）声环境 主要保护目标：项目厂界周边声环境质量。 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB，夜间55dB。 4）人群保护目标 根据现场勘踏，本项目主要保护对象见下表。 表3-4 主要保护对象一览表 序号 名称 方位 距离 规模 保护级别 1 金井头村 西北侧 870m 40余户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2 内河 西侧 160m 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目所在区域属二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，有关指标见下表4-1： 表4-1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来 二氧化硫 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) (二级) 日 均 150 1小时平均 500 二氧化氮 NO2 年平均 4 日平均 80 1小时平均 200 可吸入颗粒物PM10 年平均 70 日平均 150 可吸入颗粒物PM2.5 年平均 35 日平均 75 非甲烷总烃 一次值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 苯乙烯 1小时平均 1 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 2、地表水水环境质量标准 项目附近地表水为本项目西侧的内河，距离约为160米，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域未划定水环境功能区，根据国家环境保护总局环办函[2003]436 号《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（2003年8月），该水体按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准执行。 表4-2《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）（mg/L，pH除外） 污染物名称 Ⅱ Ⅲ Ⅳ pH 6----9 CODCr 15 20 30 BOD5 3 4 6 DO 6 5 3 石油类 0.05 0.05 0.5 氨氮 0.5 5 1 总磷 0.1 0.1 0.2 硫化物 0.1 0.2 0.5 3、环境噪声 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即等效声级（LAeq）,昼间65dBA，夜间55dBA。 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 4、地下水环境 本项目所在区域地下水尚未划分功能区，参照地表水环境功能，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（单位：除pH外均为mg/L） 项目 III类标准限值 项目 III类标准限值 pH 6.5~8.5 总硬度 ≤450 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氯化物 ≤250 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 铜 ≤1.0 锌 ≤1.0 挥发酚 ≤0.002 亚硝酸盐(以N计) ≤1.0 硝酸盐(以N计) ≤20 汞 ≤0.001 氨氮 ≤0.5 镉 ≤0.005 砷 ≤0.01 铅 ≤0.01 六 铬 ≤0.05 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 镍 ≤0.02 |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目塑料产生的颗粒物及非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染特别排放限值，橡胶产生的颗粒物非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中的相关排放限值；苯乙烯、臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。由于这些有机废气收集后通过同一套废气处理设施，最终处理后的废气全部通过一根15米高的排气筒，因此，本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃排放参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中的相关排放限值，苯乙烯、臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，具体见表 4-4~表4-6。 表 4-4 GB27632-2011表5中新建企业大气污染物排放限值 污染物 生产工艺或设施 排放限值(mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 10 污染物排放监控位置 颗粒物 轮胎企业及其他制品企业 12 表 4-5 GB27632-2011 表 6 中“厂界无组织排放限值” 序号 污染物项目 排放浓度mg/m3 1 非甲烷总烃 4.0 2 颗粒物 1.0 表4-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目 排放标准值 厂界标准值 排气筒高度（m） 排放量 （kg/h） 二级 单位 苯乙烯 15 6.5 5.0 mg/m3 臭气浓度 15 2000（无量纲） 20 无量纲 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，最终由象山县中心城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表4-7 污水综合排放标准 项目 pH CODcr mg/L BOD5 mg/ 氨氮 mg L SS mg/L 总磷 mg/L 动植物油mg/ L 三级标准 6～9 500 300 35 400 ≤1 100 注：NH3-N、总磷纳管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 |
| 污染物排放标准 | 表4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 污染因子 pH CODCr BOD5 SS 氨氮 总 一级A标准 6 9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤0.5 3、噪声 噪声营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dBA，夜间55dBA。 4、固废 固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号文）、《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》(浙政发[2007]34号文) 、《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》(浙环发[2007]57号文)、《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发〔2009〕77号），对CODCr、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目扩建后排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、VOCs，总量排放量见下表。 表 4-9 总量排放量 总量控制指标 迁建前排放量t /a 迁建后后排放总量t /a 废气 VOCs 0.218 0.218 生活废水 NH3-N 0.0068 0.0162 CODCr 0.0007 0.0016 根据《宁波市人民政府关于印发宁波市大气污染防治行动计划（2014-2017）的通知》（甬政发[2014]49号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29号）：新、扩、改建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物等大气污染物的项目，实行区域内现役源2倍削减量替代，需代替的VOCs总量为0.436t/a，由当地市生态局象山分局进行总量调剂。 根据《宁波市排污权有偿使用和交易工作暂行办法实施细则（试行）》，年排放废水1万吨以上、或年排放COD1吨以上、或年排放氨氮0.15吨、或使用2蒸吨/时以上燃煤锅炉、或年排放二氧化硫3吨以上、或年排放氮氧化物1吨以上的工业企业，超限值的污染物实施总量控制，进行排污权有偿使用和交易。本项目排放情况均不属于以上情况之列，故无需进行排污权有偿使用和交易。根据浙环发[2012]10号文件精神，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域代替削减。 本项目排放情况均不属于以上情况之列，故无需进行排污权有偿使用和交易。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 营运期具体工艺流程见下图3-1。 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程说明： 本项目外购原材料，按一定比例倒入搅拌机中进行搅拌，混合后进入挤出机进行熔融挤出，随后用水直接冷却，最后切粒包装入库。 注：①本项目生产的TPE、TPR、TPV都是由SEBS、SBS、PP、EPDM等混合搅拌挤出形成，只是原料的混合比例不同。 ②本项目冷却采用水直接冷却，冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 ③本项目混料前需对阻燃剂进行烘干，其产生的少量蒸汽主要成分为水蒸气。 主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目房屋已建成，无施工期污染产生。 二、营运期污染工序 1、废气 本项目废气主要为塑料粒子挤出时产生的少量有机废气、搅拌机混料时产生的少量粉尘。 （1）挤出废气 挤出时塑料熔融过程中会产生一定的有机废气，从螺杆挤压机孔隙间逸出，进入车间。主要是少量塑料单体在高温下（200～230℃）的挥发，其组分较复杂，其主要污染因子为苯乙烯和非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》非甲烷总烃的排放系数为0.22kg/t原料，根据生产规模可知，项目原材料用量为2800吨，则非甲烷总烃产生量为616kg/a，0.257kg/h（2400h/a计）。 SEBS、SBS塑料挤出过程中还会产生极少量苯乙烯，根据类比调查，苯乙烯排放系数50g/t，SEBS、SBS用量为1300t/a，则苯乙烯产生量为65kg/a，0.027kg/h。 参照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发[2013]54 号)，有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化率不低于90%，其他行业总净化率原则上不低于75%。本项目属于橡胶和塑料制品但不涉及有溶剂浸胶工艺，不是《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发[2013]54 号)中所规定的重点行业，因此，本项目的VOCs总净化效率不得低于75%。 本次环评要求在造粒机上设置集气罩，收集后经活性炭吸附处理，最终通过一根15米高的排气筒排放，收集效率按85%，去除效率按80%计，风量按10000m3/h计，则挤塑废气污染源强见下表5-1。 表5-1 本项目挤出废气产生排放情况表 污染物 污染物产生量kg/ 收集 效率 处理 效率 排放量kg/a 排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 有组织 无组织 有组织 无组织 非甲烷总烃 616 85% 80% 104.72 92.4 0.044 0.039 4.4 苯乙烯 65 85% 80% 11.05 9.75 0.005 0.004 0.5 （2）混料粉尘 原材料在人工倒入搅拌机过程中有少量粉尘产生，主要污染因子为颗粒物。根据同类型企业调查，粉尘产生量约为投料量的0.05%，本项目颗粒物投料量约3600t/a，则粉尘产生量约1.8t/a，产生速率为0.75kg/h（按2400h计）。 本次环评要求在搅拌机上设置集气罩，收集后经布袋除尘处理，最终通过一根15米高的排气筒排放，收集效率按90%，去除效率按99%计，风量按10000m3/h计，则混料粉尘污染源强见下表5-2。 表5-2 本项目混料产生排放情况表 污染物 污染物产生量t/a 收集 效率 处理 效率 排放量t/a 排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 有组织 无组织 有组织 无组织 颗粒物 1.8 90% 99% 0.0162 0.18 0.007 0.075 0.7 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。 本项目员工人数为12人，设有食堂，用水量按每人100L计算，则生活用水量约1.2m3/d（360m3/a）。生活污水产生量按用水量的90%计，则生活污水排放量为324t/a，其主要污染因子为CODCr、BOD5和氨氮，一般生活污水水质CODCr约350mg/L，BOD5约200mg/L，氨氮约35mg/L，则污染物排放量为CODCr0.1134t/a，BOD50.0648t/a，氨氮0.0113t/a。 生活污水经化粪池、隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，然后纳入象山县中心城区污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3、噪声 本项目噪声主要为设备运行噪声，其噪声值在65~85dB之间，噪声源强见表5-3。 表5-3 主要设备噪声源强 设备 源强dB（A） 搅拌机 75~85 挤出机 70~80 4、固体废弃物 本项目产生的固体废物主要包括废包装袋、空桶、集尘灰、废活性炭和生活垃圾等。 1）废包装袋 本项目在原料使用时会产生废包装袋，根据业主提供的原料年用量及包装规格，本项目产生的废包装材料约为0.1t/a，收集后外售综合利用。 2）空桶 本项目使用白油时会产生空桶，根据业主提供的白油年用量及包装规格，本项目产生空桶数量约为7500个/a，收集后委托有资质单位进行处置。 3）集尘灰 项目混料粉尘处理采用布袋除尘器，收集粉尘量约1.6038t/a，收集后回用于生产。 4）废活性炭 根据业主资料提供，本项目活性炭箱体一次性填充量约为300kg，有机废气处理量约为0. 46t/a，1公斤活性炭吸附有机废气约0.15公斤，则活性炭更换频率约为1次/月，则废活性炭产生量约为3.46t/a。据《国家危险废物名录》废活性炭属于危险固废，废物类别为“HW06（废有机溶剂及含有机溶剂废物）”，废物代码为“900-406-06”，收集后委托相关资质单位进行处置。 5）生活垃圾 本项目员工人数为12人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.5kg计，经核算，本项目生活垃圾产生量为1.8t/a，由环卫部门定期清运。 具体产生与排放情况如下表所示。 表5-4 建设项目副产品产生情况汇总表 序 副产品名称 产生工序 形态 产生成分 预测产生量 1 废包装袋 原料使用 固态 塑料编织袋等 0.1t/a 2 空桶 白油使用 固态 铁桶 7200个/a 3 集尘灰 粉尘治理 固态 粉尘 1.6038t/a 4 废活性炭 废气治理 固态 废活性炭 3.46t/a 5 生活垃圾 员工办公 固态 塑料、纸张等 1.8t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定进行判定。固体废物属性判定结果见表5-5，表中的“判定依据”指《固体废物鉴别标准 通则》中“4、依据产生来源的固体废物鉴别”中的内容。 表5-5 本项目副产物属性判定 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于 固体废物 判定依据 1 废包装袋 原料使用 固态 塑料编织袋等 是 固体废物鉴别标准 通则》 2 空桶 白油使用 固态 铁桶 是 3 集尘灰 粉尘治理 固态 粉尘 是 4 废活性炭 废气治理 固态 废活性炭 是 5 生活垃圾 员工办公 固态 塑料、纸张等 是 并根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目固体废物是否属于危险废物，并列表说明判定依据，详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号 副产品名称 产生工 是否属危险废物 废物代码 1 废包装袋 原料使用 否 / 2 空桶 白油使用 是 HW08（900-249-08） 3 集尘灰 粉尘治理 否 / 4 废活性炭 废气治理 是 HW06（900-406-06） 5 生活垃圾 员工办公 否 / 危险废物汇总见表5-7。 表5-7 建设项目危险废物汇总表 序号 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物 代码 产生量 产生工序 及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治 措施 1 废活性炭 废有机溶剂及含有机溶剂废物 HW06 900-406-06 3.46t/a 废 治理 固态 废活性炭 有机废气 60d T/I 收集后委托有资质单位进行处置 2 空桶 废矿物油与含矿物油废物 HW08 900-249-08 7200个/a 白油使用 固态 空桶 废矿物油 1d T/I 项目产生固体废物产生及处置方式见表5-8。 表5-8 建设项目固体废物产生及处置方式汇总表 序号 副产物名称 产生工序 属性 预测产生量 处理方式 1 废包装袋 原料使用 一般废物 0.1t/a 收集后回用于生产 2 空桶 白油使用 危险废物 7200个/a 收集后外售 3 集尘灰 粉尘治理 一般废物 1.6038t/a 委托有资质单位 进行处置 4 废活性炭 废气治理 危险废物 3.46t/a 5 生活垃圾 员工办公 一般废物 1.8t/a 环卫部门清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 混料粉尘 | 颗粒物 | 1.8t/a 0.75kg/h | 有组织：0.0162t/a 0.007kg/h 0.7mg/m3 无组织：0.18t/a 0.075kg/h |
|  | 挤出废气 | 非甲烷总烃 | 616kg/a 0.257kg/h | 有组织：104.72kg/a 0.044kg/h 4.4mg/m3 无组织：92.4kg/a 0.039kg/h |
|  |  | 苯乙烯 | 65kg/a 0.027kg/h | 有组织：11.05kg/a 0.005kg/h 0.5mg/m3 无组织：9.75kg/a 0.004kg/h |
| 水污 染物 | 生活污水 | BOD5、 CODCr 氨氮 | BOD5 200mg/L CODCr 350mg/L 氨氮35mg/L 产生量324t/a | BOD5≤10mg/L CODCr≤50mg/L 氨氮≤5mg/L 排放量324t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废包装袋 | 0.1t/a | 零排放 |
|  |  | 空桶 | 7200个/a | 零排放 |
|  |  | 集尘灰 | 1.6038t/a | 零排放 |
|  |  | 废活性炭 | 3.46t/a | 零排放 |
|  | 生活垃圾 | 工作人员垃圾 | 1.8t/a | 零排放 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要为设备噪声，根据类比调查和有关资料，噪声值约70~85dBA |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目投入使用后，在严格执行“三同时”制度的前提下可确保“三废”达标排放，对区域大气环境、水体环境、声环境影响较小，对生态环境的影响可控制在允许的范围内。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目房屋已建成，无施工期污染产生。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为混料粉尘、挤出废气。 （1）混料粉尘 根据工程分析可知，本项目产生的混料粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，最终通过15m高排气筒排放（G1），经此处理后混料粉尘有组织排放量为0.0162t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.7mg/m3，无组织排放量0.18t/a，排放速率为0.075kg/h，能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染特别排放限值，对周边环境较小。 （2）挤出废气 根据工程分析可知，本项目产生的挤出废气经布袋除尘设施处理达标后通过15米高的排气筒排放（G2），非甲烷总烃有组织排放量为104.72kg/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为4.4mg/m3，无组织排放量92.4kg/a，排放速率为0.039kg/h，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染特别排放限值；苯乙烯有组织排放量11.05kg/a，排放速率0.005kg/h，排放浓度0.5mg/m3，无组织排放量9.75kg/a，排放速率为0.004kg/h，能达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，到对周边环境影响较小。 （3）本项目废气影响综述 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。 ①污染源强 本次环评主要对生产过程的废气进行环境影响分析。 项目废气有组织排放情况见表7-1，无组织排放（矩形面源）情况详见表7-2。 表7-1 项目点源参数表 排气筒编号 1#排气筒 2#排气筒 污染物名称 颗粒物 非甲烷总烃 苯乙烯 排气筒底部中心坐标/m X -110 -67 -67 Y -69 -64 -64 排气筒底部海拔高度/m 5 5 5 排气筒高度/m 15 15 15 排气筒出口内径/m 1.0 1.0 1.0 烟气风量/（m3/h） 10000 10000 10000 烟气温度/℃ 25 25 25 年排放小时数/h 2400 2400 2400 排放工况 正常 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 0.007 0.044 0.005 表7-2 项目矩形面源参数表 位置 生产车间 污染物名称 颗粒物 苯乙烯 非甲烷总烃 面源中心坐标/m X -69 -69 -69 Y -52 -52 -52 面源海拔高度/m 5 5 5 面源长度/m 150 150 150 面源宽度/m 80 80 80 面源有效排放高度/m 14 14 14 年排放小时数/h 2400 2400 2400 排放工况 正常 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 0.075 0.0 9 0.004 ②评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选详见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1次值浓度 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 颗粒物 1小时平均 0.9 GB3095-2012 苯乙烯 1小时平均 0.01 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 注注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即TSP环境标准限值一次值分别为0.9mg/m3。 ③估算模型参数 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果详见表7-5。 表7-5 主要污染源估算模型计算结果表 污染物名称 排放方式 最大浓度（mg/m3） Pi（100%） 1#排气筒 颗粒物 点源 6.09E-04（71m处） 0.07 2#排气筒 苯乙烯 点源 4.35E-04（71m处） 4.35 非甲烷总烃 点源 3.83E-03（71m处） 0.19 生产车间 颗粒物 面源 1.59E-03（100m处） 0.18 非甲烷总烃 面源 8.88E-03（100m处） 0.44 苯乙烯 面源 9.11E-04（100m处） 9.11 可见，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =9.11%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑤污染物排放量核算 a、有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 1#排气筒 颗粒物（喷塑粉尘） 0.7 0.007 0.0162 2 2#排气筒 非甲烷总烃 4.4 0.044 0.1047 3 苯乙烯 0.5 0.005 0.0111 有组织排放总计 颗粒物 0.7 0.007 0.0162 VOCs 4.9 0.049 0.1158 b、无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-7。 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 位置 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产车间 混料 颗粒物 加强车间通风 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 1.0 0.18 2 挤出 非甲烷总烃 加强车间通风 4.0 0.0924 3 苯乙烯 加强车间通风 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 5.0 0.0098 C、大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-8。 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.1962 2 VOCs 0.218 ⑥建设项目大气环境影响评价自查表 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-9。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃、苯乙烯） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据□ 主管部门发布的 数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区( 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%( k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：/ NOx：/ 颗粒物：0.1692t/a VOCs：0.218t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 ⑦大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。大气环境防护距离的计算结果是以面源为中心的距离，然后以此为半径画圆，只有超出厂界以外区域才定义为项目的大气环境防护区域。对于计算结果为没有超标的无组织排放源，不用再设置此防护距离。 经导则推荐模型估算，项目无组织排放的废气最大浓度均未超出环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目实施后对周围大气环境影响较小，周围环境空气质量仍能达标。 ⑧卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A×（B×LC+0.25×r2）0.50×LD 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 按有排放同种有害物的排气筒的情况处理，当地平均风速为3.5m/s。 表7-10 无组织排放废气源强以其卫生防护距离 污染物 喷漆车间 颗粒物 苯乙烯 非甲烷总烃 排放速率(kg/h) 0.075 0.004 0.025 环境标准(mg/m3) 0.9 0.01 2.0 卫生防 护距离(m) 计算值 1.326 0.235 8.575 提级后 50 50 50 确定值 100 根据上表计算结果，项目各类污染物卫生防护距离计算取值为100m。根据《制定地 方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3804-91），本项目生产车间设置100m卫生防护距离。根据现场调查，本项目位于工业区内，周边100米范围内无敏感点，最近的敏感目标为西北侧岙里弄村，距离厂界870m，因此项目建设地附近满足卫生防护距离要求，废气对周边环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水经化粪池、隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网，最终由象山中心城区污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排放，对周边水环境影响不大。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行噪声，其噪声值在70~85dB之间，噪声源强见噪声源强见表5-3。 根据设备在车间的分布位置及设备的噪声源强，将生产车间视为整体声源，对厂界噪声进行预测，具体预测结果详见下表。 （1）预测模式 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： LP1i (T) 式中：LP1i (T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内 j 声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 （2）噪声防治措施 本项目噪声主要为设备噪声，均设置在厂房内，本环评建议企业采取以下措施： 1）厂房四周采用实墙封闭，尽量不设窗户，如果必须设窗户，窗户一律采用隔声门窗，生产时窗户处于基本关闭状态，严禁随意开启，以确保建筑物隔声效果； 2）在营运中加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果； 3）加强管理，制定操作规范。 （3）预测结果分析 本项目噪声主要来自设备噪声，其噪声值见表7-11。 表7-11 主要噪声源强分析表单位：dB（A） 序号 位置 设备 运行数量 源强dB（A） 防治措施 声源叠加dB（A） 降噪后源强dB（A） 1 生产车间 搅拌机 5 85 隔声、减振 93.9 63.9 2 挤出机 9 80 隔声、减振 项目噪声源对厂界四周声环境的贡献值见表7-12。 表7-12 项目噪声源对厂界声环境的贡献值单位：dB（A） 预测点 噪声源强 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 距离（m） 63 12 5 38 贡献值 27.9 42.3 49.9 32.3 项目各受声点预测计算结果见表7-13： 表7-13 厂界噪声预测结果 序号 名称 时间 贡献值dB(A) 本底值dB(A) 预测值dB(A) 标准值 1 厂界东 昼间 27.9 60.1 60.1 65 2 厂界南 42.3 58.6 58.7 3 厂界西 49.9 59.0 59.5 4 厂界北 32.3 60.3 60.3 由表7-13可知，项目在各厂界的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边声环境的影响较小。 4、固体废物处置利用与影响分析 本项目产生的固体废物主要包括废包装袋、空桶、集尘灰、废活性炭和生活垃圾等。 本项目产生的各类固废产生量及处理方式详见表7-14。 表7-14 项目各类固废产生量及去向 序号 固废名称 固废产生量 去向 性质 1 废包装袋 0.1t/a 收集后外售 一般固废 2 空桶 7200个/a 收集后委托危废资质单位处理 危险固废 3 集尘灰 1.6038t/a 收集后回用于生产 一般固废 4 废活性炭 3.46t/a 收集后委托危废资质单位处理 危险固废 5 生活垃圾 1.8t/a 收集后委托环卫部门清运 一般固废 该公司产生的各类固废均能全部妥善处理。 项目固体废弃物的污染防治及其监督管理严格执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》。一般工业固废的贮存、处置按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求执行。 本项目生产过程中产生的危险固废，要求该公司采取如下措施： （1）危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 （2）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 （3）危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求。 （4）对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。 （5）为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加，贮存场周边建议设置导流渠。为加强监督管理，贮存场应按《设置环境保护图形标志》要求设置指示牌。 （6）当天然基础层的渗透系数大于1×10-7mm/s，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7mm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 （7）危险废物贮存场禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入。 （8）项目方应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 企业必须落实以上几项固废处置措施，加强管理，及时处置，则固体废弃物对环境的影响不大。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的划分依据，地下水环境影响评价工作等级项目性质及地下水敏感程度确定。 项目为橡胶制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，为II类建设项目，地下水敏感程度为不敏感，本项目设定地下水评价等级为三级。 1、地下水污染源类型 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水影响的污染源有：固废堆场和生产装置区的地面等，主要污染物为废水（主要包括生产生活污水）。 2、地下水开发利用 项目建设区域已经接通自来水管网，该地区不再开发地下水作为饮用水源。 3、项目对地下水水量的影响分析 本项目不以地下水作为供水水源，因此不会隔断大气降水对地下水的补给，对区域地下水水量基本没有影响。 4、项目对地下水水质的影响分析 本项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类，地下水环境敏感程度属于不敏感，对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： （1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染含水层。 （2）项目产生危险废物，如不采取有效措施，危险废物在雨水淋滤作用下，滤液下渗将引起的地下水污染。 （3）厂区内水管网防渗防漏措施不完善，废水经构筑物、管道下渗进入含水层污染地下水。 5、预测情景设定 （1）正常状况 本项目危险废物均在专用危废仓库内暂存，采取有完善的四防措施；污水输送管线采用明沟明管，车间地面均按要求进行防渗处理，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。 （2）非正常状况 本项目非正常状况主要为管线腐蚀老化、污水处理单元池体破裂、危废滤液泄漏等状况导致的污染物渗入地下水的情形。 ①预测模型 项目污染物在浅层土层中的迁移可概况为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，其污染物浓度分布模型如下： 式中：—距注入点的距离，m； —时间，d； —t时刻x处的示踪剂浓度； —注入示踪剂浓度； —水流速度，m/d； —纵向弥散系数，m2/d； —余误差函数。 ②预测因子 根据工程分析，项目生产过程中产生的废水主要为生活污水。主要污染物为CODcr，因此本次环评选取高锰酸盐指数为预测因子。根据类似工程经验，将CODcr转化为高锰酸盐指数，一般可取CODcr高锰酸盐指数为4:1。 ③预测时段 根据本项目特点，本次预测时段包括污染发生后10d、100d、1000d。 ④预测源强 项目年废水产生量为324t/a，年CODcr产生量为0.11349t/a，CODcr平均浓度约350mg/L，换算为高锰酸盐指数约为87.5mg/L。 ⑤预测结果 污染物平均浓度：C0=87.5mg/L（高锰酸盐指数）； 取纵向弥散系数DL=2m2/d； 地下水渗透系数K=5（m/d）； 地下水流速V=KI=5×1%=0.05（m/d）； 污染物注入时间t=持续；背景浓度：C1=1.95mg/L； 化学反应速率常数：取λ=0.009/d 沿地下水流线向东，非正常状况下污染水泄漏10d、100d、1000d不同距离污染物扩散浓度见下表。 表7-15非正常状况下污染物扩散解析计算结果表 预测时间（10天） 预测时间（100天） 预测时间（1000天） 距离（m） 浓度C（mg/L） 距离（m） 浓度C（mg/L） 距离（m） 浓度C（mg/L） 0 87.5 0 87.5 0 87.5 10 12.31593 10 47.42741 10 50.94571 20 2.108744 20 23.85403 20 30.01049 30 1.95024 30 11.13273 30 18.02055 40 1.95 40 5.195379 40 11.1537 50 1.95 50 2.894986 50 7.220918 60 1.95 60 2.173152 60 4.968534 70 1.95 70 1.992281 70 3.678543 80 1.95 80 1.956381 80 2.939738 90 1.95 90 1.950763 90 2.516612 100 1.95 100 1.950072 100 2.274288 - - 110 1.950005 120 2.056062 - - 120 1.95 140 1.984552 - - 130 1.95 160 1.96117 - - 140 1.95 180 1.953569 - - 150 1.95 200 1.951116 - - - - 250 1.950052 - - - - 300 1.95001 - - - - 320 1.95 - - - - 350 1.95 根据预测结果可知，项目非正常状况下污染水泄漏10天，背景浓度1.95mg/L界线沿流线离渗漏点距离为40m；非正常状况下污染水泄漏100天，背景浓度1.95mg/L界线沿流线离渗漏点距离约为120m；非正常状况下污染水泄漏1000天，背景浓度1.95mg/L界线沿流线离渗漏点距离为320m。 为防止项目运行污染物下渗污染浅层地下水，对地下水环境造成污染，要求对厂区地面、污水输送管道、危废暂存设施等处理系统的构筑物进行防渗处理。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 地下水防治措施 1）防渗原则 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生。入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制 主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ②末端控制措施 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗原则。 ③污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施 包括一旦发现地下水污染事故，应采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 2）污染物防治分区 根据企业物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区。 ①简单防渗区 没有物料或污染区泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。 ②一般污染防治区裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 ③重点污染防治区 位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次环评对项目环 境风险进行风险评价。 事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素(如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏 等)，主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故，假想事故应当是 可能对厂区外敏感点和周围环境造成最大影响的可信事故。 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 表7-16 项目风险源情况 序号 风险单元 风险物质 单元储存量或产生量（t） 工艺特点 1 危化品仓库 白油 5.0 单次用量较少，位置较为集中 2 危废仓库 危险固废 2.0 分类贮存，并做好 “四防”措施等 ②环境敏感目标调查 项目主要环境敏感点为距离厂界西北侧870m的南盘村及距离厂界西侧160m的园区内河。 ③环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级分析 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表7-17。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险。 P 的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评 价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中对应临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1） 1≤Q＜10；（2） 10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值，见表7-18。 表7-18 本项目危险物质实际贮存量与临界量对比 危险物质 最大存在量 临界量 比值 白油 5.0 2500 0.002 废活性炭 2.0 50 0.04 合计 0.042 由上表可知，本项目Q<1，该项目风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见表 7-19 表7-19 评价工作级别 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质，环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明。 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 （3）风险识别 ①物质危险性识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称 “方法” ）规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。分级标准见表7-20和表7-21。 表7-20物质危险性标准 类别 LD50(大鼠经口)mg/kg LD50(大鼠经皮)mg/kg LC50(小鼠吸入,4h)mg/ m3 有毒物质 1(剧毒物质) <5 <1 <10 2(剧毒物质) 5< LD50<25 10< LD50<50 100< LC50<500 3(一般毒物) 25< LD50<200 50< LD50<400 500< LC50<2000 易燃物质 1(易燃物质) 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或以下的物质。 2(易燃物质) 易燃液体：闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质。 3(易燃物质) 可燃液体：闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可引起重大事故的物质。 爆炸性物质(易爆物质) 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 表7-21 毒物危害程度分级 指标 分级 I (极度危害) II (高度危害) III(中度危害) IV(轻度危害) 危害 中毒 吸入LC50 (mg/m3) <200 200— 2000— >20000 经皮LD50 (mg/kg) <100 100— 500— >2500 经口LD50 (mg/kg) <25 25— 500— >5000 致癌性 人体致癌物 可疑人体致癌 实验动物致癌 无致癌性 由以上可见，本项目所用物料毒性较低，即未作环境风险毒性物质考虑。项目危废暂存库内的危险废物具有一定的危害性，企业须加强防范，防止突发环境事件的发生。 ②生产系统危险性识别 白油桶的泄露或破裂，引起有毒、有害物质的泄露的泄漏，对周围环境带来污染。 ③储运过程风险识别 项目储存的化学品主要白油等，在储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境，对周围环境带来污染。 本项目在车间内设置1个一般固废仓库，用于贮存废包装袋等一般工业固废临时场所；设置1个危险固废仓库，用于定期收集的危险废物的临时贮存场所。 危废收集区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 年修改单）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计，仓库设有渗虑液收集系统。危废定期收集外运且有防渗设施，出现环境风险事故的概率很低。 ④环保工程风险识别 废气处理装置故障导致未经处理的粉尘、有机废气异常排放，造成周边空气中颗粒物及有机废气含量浓度在短时间内增加。 4、环境风险管理 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 本项目存在一定程度的火灾爆炸和化学品泄漏风险，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。 建构筑物和工艺装置区均配置消防灭火设施。有可燃气体泄漏危险的场所，安装可燃气体报警装置，检测空气中可燃气体的浓度，报警控制器安装在控制室内，进行控制及气体浓度显示。当空气中气体浓度超过设定值（即爆炸浓度下限的 0.9%）时，控制器在控制室中进行声光报警，同时和压缩机控制系统及防爆轴流风机联锁，压缩机停机、防爆轴流风机启动，以防止灾害事故的发生。 5、风险影响分析结论 综上，本项目工艺中原料以及产品无重大危险源，无有毒、易燃易爆等危险物品，但是涉及的液体化学品具有潜在事故风险，企业要从建设、生产、储运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 宁波博思特高分子材料科技有限公司热塑性弹性体生产项目 建设地点 象山县滨海工业园区海发路西侧 地理坐标 E121.906528，N29.385675 主要危险物质及成分 白油（位于危化品仓库），危险废物（位于危废暂存库） 环境影响途径及危害成果 具体见“3、风险识别” 风险防范措施 ①对原料、危险固废应单独隔间储存，储存点周边挖暗沟、设置围堰。②加强对废气处理设施的维护，杜绝发生事故性排放。③企业设置事故应急池，收集火灾过程伴生的废水，收集后委托其他单位处置。④地面做好防渗收集措施并及时补修、围护，确保应急状态下正常使用，同时设置告示牌及操作说明。地坪排水处设置水封，围堰排水闸处于常关状态，下雨时开启，平时关闭 填表说明 本项目存在危险物质主要为环己酮、危险固废，风险潜势为Ⅰ，进行简要分析即可 7、清洁生产分析 本项目采用较先进的生产工艺设备，其清洁生产措施具体表现为： 项目原辅材料和产品符合国家卫生质量标准，稳定性好，无毒副作用，在销售和使用过程中对外界环境影响较小；工艺先进，生产线设计符合建设要求；本项目采用电能和谷壳为能源，符合清洁生产的要求；污染物达标排放，噪声对厂区周边声环境无明显影响。 从上述分析可知，本项目所选用的能源是清洁能源，生产过程中排污少，工艺先进，符合国家清洁生产方针。 7、环境监测计划及管理要求 环境管理是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量的一个重要技术手段。由于本工程投产后会对周边环境产生一定影响，为此必须通过环境保护措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针。 1）环境管理 ①该企业已设置专人负责厂内环保工作，主要职责如下： （1）制定单位环保规章制度及详细的环保计划，并监督执行。 （2）配合各级环保部门开展各项环保工作，贯彻执行国家及地方各项环保法规及标准。 （3）负责本单位的环保设施的正常运行及维护，做到对环境隐患事故的检查，杜绝污染事故性排放发生。 （4）开展本单位的环保知识培训及技术考核及环保安全教育工作。 （5）建立项目建设期间的环保审批、三同时检查及环保档案。 ②企业已初步建立环境管理计划具体如下： （1）厂内环境保护工作管理办法。 （2）各种环保装置运行操作规程。 （3）各种环保设施检查、维护、保养规定。 ③污染治理设施的管理、监控制度 本项目投入运行时，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行（污染治理设施应先于生产设施启动，并同步运行，滞后关闭），不得故意不正常使用污染治理设施。应加强污染治理设施（布袋除尘器、活性炭吸附净化装置等）的日常管理工作，其管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程，建立管理台账。 ④环境管理台账制度 做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账。主要包括：主要污染源情况、环保设施及运行记录、环保检查台账、环境事件台账、非常规“三废”排放记录、环保考核与奖惩台账、外排废水监测台账、噪声监测台账、固体废物台账等。 2）环境监测计划 实施环境监测计划的目的是为了防止在工程建设及运行后环境质量下降，以保证经济社会的可持续发展条件。依据中华人民共和国《环境保护法》及《建设项目环境管理办法》，环境影响报告必须提出项目在建设期和运行期环境监测计划，以保证措施的实施和落实，实现科学的管理系统。 本项目营运期应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求定期实施常规监测，主要是对项目污染源的监测，各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划见表7-23。 表7-23环境监测计划一览表 监测类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 有组织废气 混料粉尘、挤出废气进口、排放口 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 1次/半年 颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；苯乙烯、臭气浓度恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 无组织废气 厂界四周 颗粒物 非甲烷总烃 苯乙烯 臭气浓度 1次/半年 颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；苯乙烯、臭气浓度恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 生活污水 厂区总排口 pH、化学需氧量、氨氮、SS、总磷、动植物油 1次/季度 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 噪声 厂界四周外1m处 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3）企业环境管理计划进一步优化及建议 ①企业应进一步完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气检测制度等。 ②企业应按照监测计划落实监测监控制度，每年至少开展1次废气处理设施进、出口检测和厂界无组织监控浓度监测。 ③健全各类台账并严格管理，包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账，台账保存期限不得少于三年。 ④建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 8、环境保护竣工验收建议 根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后3个月内，建设单位应严格遵循《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并自行或委托第三方技术机构参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告表，同时按照规定进行公示与填报。项目竣工验收主要内容见表7-24，其中环保设施“三同时”验收内容见表7-25。 表7-24“三同时”竣工环境保护验收内容一览表 验收阶段 验收项目 验收内容 自查阶段 环保手续履行 情况 手续是否齐全，主要包括环境影响报告表的编制及其审批部门的审批决定，建设过程中的重大变动及相应手续完成情况，国家与地方环境保护部门对项目的督查、整改要求的落实情况，以及排污许可证申领情况等，如不齐全需及时补办。 项目建设情况 对照环境影响报告表等文件，自查项目建设性质、规模、地点，主要生产工艺、产品及产量、原辅材料消耗，项目自主工程、辅助工程、公用工程、贮运工程和依托工程内容及规模等情况。 环保设施建设 情况 按照废气、废水、噪声、固体废物的顺序，逐项自查环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中的污染物治理/处置设施完成情况，如废水处理设施类别、规模及工艺；废气处理设施类别、处理能力、工艺及排气筒数量、主要噪声源的防噪降噪设施、固体废物的储运场所及处置设施等。 按照环境风险、在线监测和其他设施等的顺序，逐项自查环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中的其他环境保护设施建设完成情况，如装置区围堰、重点区域防渗工程、事故池、在线监测装置、“以新带老”改造工程等。 自查结果发现环境设施建设完成情况未完全落实环境影响报告书（表）及审批部门决定要求的应及时整改；自查结果发现项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，而未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位应及时履行相关手续。 核查阶段 工况 验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数、如实记录能够反应环境保护设施运行状态的主要指标。 现场和实验室 质量控制 验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《HJ819排污单位自行监测技术指南总则》执行 环境保护设施运行效果和污染物排放监测 对以下环境保护设施均应进行运行效率监测： 废水处理设施的处理效率；废气处理设施的处理效率；固（液）体废物处理设施的处理效率和综合利用率等。 对以下污染物均应进行达标排放监测或总量核算： 排放到环境中的废水，排放标准有其他要求的按照标准规定执行；排放到环境中的各种有毒有害固（液）体废物，需要进行危险鉴别的，按照行管危废鉴别技术规范和标准执行；厂界噪声；环境报告书（表）及审批部门审批决定、国家或地方规定的总量控制污染物的排放总量。 表7-25 建设项目环保设施“三同时”验收一览表 类别 主要污染物 防治措施 预期治理效果 废气 混料粉尘 经布袋除尘器处理，最终通过15米高的排气筒排放（G1） 颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；苯乙烯、臭气浓度恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 非甲烷总烃、苯乙烯 收集后经活性炭吸附处理，最终通过15米高的排气筒排放（G2） 废水 生活污水 经化粪池、隔油池处理后纳入市政管网 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 固废 废包装袋 收集后外售 资源化 集尘灰 收集后回用于生产 资源化 废活性炭 委托有资质的单位进行 处置 无害化 空桶 无害化 生活垃圾 委托环卫部门统一清运 无害化 噪声 设备运行噪声 （1）高噪声设备安装隔声装置； （2）加强设备维修保养，避免非正常生产噪声的产生； （3）生产过程主要做到关窗作业。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 环保管理 / 制定环保设施日常维护计划；制定日常监测计划。 环境监测管理制定完善，符合相关要求。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混料粉尘 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理，最终通过15米高的排气筒排放（G1） | 达标排放 |
|  | 挤出废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 收集后经活性炭吸附处理，最终通过15米高的排气筒排放（G2） | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、氨氮 | 经化粪池、隔油池等处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网，最终由象山中心城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废包装袋 | 收集后外售 | 资源化 |
|  |  | 集尘灰 | 收集后回用于生产 | 资源化 |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质的单位进行处置 | 无害化 |
|  |  | 空桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
| 噪 声 | 通过合理布局、隔音降噪、车间隔声、避震防震和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 通过加强绿化和污染物经处理达标后排放，尽可能保持绿色生态，从而切实减小本项目对所在地生态环境的影响。 |

# 九、结论与建议

1、项目概况 本项目位于象山县滨海工业园区海发路西侧，占地面积约为9788.2平方米，总投资约为2000万元，项目建成后主要生产热塑性弹性体（TPE、TPR、TPV），年产量为6000吨，年产值为1000万元。 2、环境质量现状 所在区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目附近水体水质各指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3、施工期环境影响分析 本项目房屋已建成，无施工期污染产生。 4、营运期环境影响分析 本项目产生的废气主要为混料粉尘、挤出废气。 混料粉尘：根据工程分析可知，本项目产生的混料粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，最终通过15m高排气筒排放（G1），经此处理后混料粉尘有组织排放量为0.0162t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.7mg/m3，无组织排放量0.18t/a，排放速率为0.075kg/h，能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染特别排放限值，对周边环境较小。 挤出废气：根据工程分析可知，本项目产生的挤出废气经布袋除尘设施处理达标后通过15米高的排气筒排放（G2），非甲烷总烃有组织排放量为104.72kg/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为4.4mg/m3，无组织排放量92.4kg/a，排放速率为0.039kg/h，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染特别排放限值；苯乙烯有组织排放量11.05kg/a，排放速率0.005kg/h，排放浓度0.5mg/m3，无组织排放量9.75kg/a，排放速率为0.004kg/h，能达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，到对周边环境影响较小。 2）废水 生活污水经化粪池、隔油池处理后到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级级标准后纳入污水管网，最终由象山中心城区污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排放，对周边水环境影响不大。 3）噪声 通过合理布局、隔音降噪、车间隔声、避震防震和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 4）固体废物 本项目产生的集尘灰收集后回用于生产，综合利用；部包装袋收集后外售，综合利用；空桶和废活性炭收集后委托相关资质单位进行处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 5、污染治理措施 项目营运期污染治理措施具体见表9-1。 表9-1 项目营运期拟采取的污染治理措施汇总 内容 排放源 （编号） 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 大气污染物 混料粉尘 颗粒物 经布袋除尘器处理，最终通过15米高的排气筒排放（G1） 达标排放 挤出废气 非甲烷总烃、苯乙烯 收集后经活性炭吸附处理，最终通过15米高的排气筒排放（G2） 达标排放 水污染物 生活污水 CODCr、BOD5、氨氮 经化粪池、隔油池等处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网，最终由象山中心城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 达标排放 固体 废物 生产固废 废包装袋 收集后外售 资源化 集尘灰 收集后回用于生产 资源化 废活性炭 委托有资质的单位进行处置 无害化 空桶 生活垃圾 生活垃圾 委托环卫部门统一清运 无害化 噪 声 通过合理布局、隔音降噪、车间隔声、避震防震和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 6、审批原则符合性分析 1）环境功能区划符合性分析 根据《象山县环境功能区划》（浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复, 浙政函[2016]111号），本项目所在地规划为象山经济开发区环境优化准入区（0225-Ⅴ-0-8），本项目的建设符合环境功能区划要求。 2）总量控制符合性分析 污染物总量控制是执行环境管理的目标和基本原则之一，是我国重点推行的环境管理政策。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发〔2012〕10号），浙江省环保“十三五”规划中纳入约束性考核的5项污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）及重金属。 结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目实施后排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、VOCs，总量排放量为CODCr0.0162t/a、NH3-N 0.0016t/a、VOCs0.218t/a。根据《宁波市人民政府关于印发<宁波市大气污染防治行动计（2014-2017）>的通知》（甬政发[2014]49号）：新、扩、改建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物等大气污染物的项目，实行区域内现役源2倍削减量替代。因此本项目VOCs需按照1:2进行替代，则需替代的VOCs总量为0.436t/a。 3）达标排放符合性分析 本项目排放的废气、废水、噪声均能做到达标排放，对周边环境影响较小，不会改变项目所在地区环境质量要求，固体废弃物经分类暂存后均委托相关单位处置，不会对项目所在地造成二次污染。 4）规划符合性分析 本项目未列入产业结构调整指导目录（2011年本）(2013修正)和浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本），不属于限制或淘汰类，符合相关政策。 项目所在区域环境空气属于二类功能区，声环境属于3类区，符合环境功能区划。 5）“三线一单”相符性分析 表 9-1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 是否符合 生态保护红线 本项目位于象山经济开发区环境优化准入区（0225-Ⅴ-0-8），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求 是 资源利用上线 本项目用水来自市政自来水管网，用电由当地供电局提供，均在区域可承受范围内，不会突破资源利用上线。 是 环境质量底线 经分析，本项目实施后对周围环境影响较小，污染物排放不会改变现有环境质量等级，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现，能满足环环评[2016]150 号中对“环境质量底线”的要求。 是 负面清单 本项目属于象山经济开发区环境优化准入区（0225-Ⅴ-0-8），本项目满足环境功能区划的管控措施要求，不属于负面清单禁止项目。 是 7、总结论 综上所述，本项目如落实上述环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。本项目若所用原料、规模及生产工艺发生变更，必须重新报批相关环保手续。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

所在地政府意见： （公 章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

附图一  项目地理位置图

附图二  总平面布置图

附件一  营业执照

附件二 租赁协议

附件三 土地证

附件四 原有环评批复

附件五 象山县人民政府办公室文件

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 建设单位(盖章)： | 宁波博思特高分子材料科技有限公司 | 填表人(签字)： |  | 建设单位联系人(签字)： |  |
| 建设项目 | 项目名称 | 宁波博思特高分子材料科技有限公司热塑性弹性体生产项目 | 建设内容、规模 | 建设内容：热塑性弹性体 规模：6000计量单位：t/a |
|  | 项目代码1 | / |  |  |
|  | 建设地点 | 象山县滨海工业园区海发路西侧 |  |  |
|  | 项目建设周期（月） | / | 计划开工时间 | / |
|  | 环境影响评价行业类别 | “十八、橡胶和塑料制品业- 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新- 轮胎制造；有炼化及硫化工艺的”项 | 预计投产时间 | 2019年06月 |
|  | 建设性质 | 搬迁 | 国民经济行业类型2 | C2919其他橡胶制品制造 |
|  | 现有工程排污许可证编号（改、扩建项目） | / | 项目申请类别 | / |
|  | 规划环评开展情况 | / | 规划环评文件名 | / |
|  | 规划环评审查机关 | / | 规划环评审查意见文号 | / |
|  | 建设地点中心坐标3（非线性工程） | 经度 | 121.906528 | 纬度 | 29.385675 | 环境影响评价文件类别 | 环境影响报告表 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 | / | 起点纬度 | / | 终点经度 | / | 终点纬度 | / | 工程长度（千米） | / |
|  | 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 25 | 环保投资比例 | 1.25% |
| 建设单位 | 单位名称 | 宁波博思特高分子材料科技有限公司 | 法人代表 | 梅义聪 | 评价单位 | 单位名称 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 证书编号 | 国环评证甲字第2004号 |
|  | 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91330225MA284HM65G | 技术负责人 | 石益雄 |  | 环评文件项目负责人 | 章晓沸 | 联系电话 | 65760080 |
|  | 通讯地址 | 象山县滨海工业园区海发路西侧 | 联系电话 | 13771710123 |  | 通讯地址 | 宁波市鄞州区日丽中路南部商务西区3号楼水街61号 |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程 （已建+在建） | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量（吨/年） | ②许可排放量（吨/年） | ③预测排放量（吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量（吨/年）5 | ⑦排放增减量（吨/年）5 |  |
|  | 废水 | 废水量(吨/年) | / | 135 | 324 | / | / | 324 | +189 | □不排放 间接排放：□市政管网 √集中式工业污水处理厂 直接排放：受纳水体 |
|  |  | COD | / | 0.0068 | 0.0162 | / | / | 0.0162 | +0.0094 |  |
|  |  | 氨氮 | / | 0.0007 | 0.0016 | / | / | 0.0016 | +0.0009 |  |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 总氮 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.1962 | 0.1962 | / | / | 0.1962 | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | / | 0.218 | 0.218 | / | / | 0.218 | / | / |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态保护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区(地表) |  |  | / |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区(地下) |  |  | / |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |
|  | 风景名胜区 |  |  | / |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③

建设项目环境保护“三同时”措施一览表

| 营运期环保措施 |
| --- |
| 类别 | 序号 | 治理设施或措施 | 数量 | 治理对象（主要内容） | 处置方式 | 处理能力 | 安装部位 | 预期处理效果 |
| 废气治理 | 1 | 经布袋除尘器处理，最终通过15米高的排气筒排放（G1） | 1 | 混料粉尘 | / | 风量10000m3/h | / | 达标排放 |
|  | 2 | 收集后经活性炭吸附处理，最终通过15米高的排气筒排放（G3） | 1 | 挤出废气 | / | 风量10000m3/h | / | 达标排放 |
| 废水治理 | 1 | 经化粪池、隔油池处理达标后排入市政污水管网 | 1 | 生活废水 | / | / |  | 达标排放 |
| 噪声治理 | 1 | 过合理布局、隔音降噪、车间隔声、避震防震和距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 | / | 设备噪声 | / | / | / | 达标排放 |
| 固废处置 | 1 | 委托环卫部门定时清运 | / | 生活垃圾 | / | 1.8t/a | / | 无害化 |
|  | 2 | 收集后回用于生产 | / | 集尘灰 | / | 1.6038t/a | / | 资源化 |
|  | 3 | 收集后外售 | / | 废包装袋 | / | 0.1t/a | / | 资源化 |
|  | 4 | 委托有资质单位进行处置 | / | 空桶 | / | 7200个/a | / | 无害化 |
|  | 5 |  | / | 废活性炭 | / | 3.46t/a | / | 无害化 |
| 项目应采用的清洁生产措施： |
| 其它环保措施（如居民拆迁安置、人文景观及文物古迹的保护、生态保护及修复措施、修建污水输送管线、使用物料种类限制、工作时间、运输车辆行驶路线限制等）： |

注：填写时应简明扼要、突出重点。

# Text boxes

本项目

象山天硕电子科技有限公司

宁波君印机械有限公司

东 侧

南 侧

西 侧

北 侧

本项目

宁波生乾食品设备制造有限公司

金洋路

本项目

本项目

海发路

象山天硕科技电子有限公司

宁波生乾食品

机械有限公司

宁波君印企业

本项目

金洋路

项目所在地

项目所在地

北

北

大门

门卫

办公楼

仓库

生产车间

2#排气筒

1#排气筒